## Slide 1: Padrões de HD
Prof. Humberto Cecconi

## Slide 2: HARD DISC (HD) IDE, SATA, SATA 2, SATA 3, SCSI, SAS
HARD DISC, ou como é conhecido vulgarmente HD, é o dispositivo de armazenamento de dados, presente nos computadores.

## Slide 3: IDE
1- IDE.: Padrão já em uso a algum tempo que deve ser substituído totalmente em breve, pelos padrões SATA, SATA2, cuja velocidade de transferência máxima teórica de 133 MB/s, os bits nesse padrão são transferidos de forma paralela (vários ao mesmo tempo), por esta razão que os cabos são largos.

## Slide 4: SATA
2- SATA.: Padrão já em uso, a algum tempo, mais que também deve ser substituído totalmente em breve, pelo seu irmão SATA 2, tendo como velocidade máxima teórica de 150 MB/s, os bits nesse padrão são transferidos de forma serial (um por vez), por esta razão que os cabos são mais finos.

## Slide 5: SATA2
3- SATA 2.: Padrão a pouco lançado, que deve substituir os padrões anteriores, em razão de sua velocidade máxima teórica de 300 MB/s, os bits nesse padrão são transferidos de forma serial (um por vez), por esta razão que os cabos são mais finos.

## Slide 6: SATA 3
4- SATA 3.: Em pesquisa, mais com promessa de ser lançado no mercado em breve, com taxa máxima teórica de 600 MB/s.

## Slide 7: SCSI
SCSI é sigla para Small Computer System Interface. Trata-se de uma tecnologia criada para acelerar a taxa de transferência de dados entre dispositivos de um computador, desde que tais periféricos sejam compatíveis com a tecnologia.

## Slide 8: SCSI 1
SCSI (SCSI 1) foi ratificado em 1986, na mesma época em que os primeiros HDs IDE chegaram ao mercado, e consistia em controladoras de 8 bits, que operavam a 5 MHz, oferecendo um barramento de dados de até 5 MB/s

## Slide 9: SCSI 2
Wide SCSI (SCSI 2). A freqüência continuou a mesma, mas as controladoras passaram a utilizar um barramento de 16 bits, o que dobrou a taxa de transmissão, que passou a ser de 10 MB/s.

## Slide 10: SCSI 3
Fast SCSI (8 bits) e Fast Wide SCSI (16 bits), que operavam a 10 MHz e ofereciam taxas de transferência de, respectivamente, 10 MB/s e 20 MB/s.

## Slide 11: SCSI
Ultra SCSI (8 bits, 20 MHz = 20 MB/s), Wide Ultra SCSI (16 bits, 20 MHz = 40 MB/s), Ultra2 SCSI (8 bits, 40 MHz = 40 MB/s) e Wide Ultra2 SCSI (16 bits, 40 MHz = 80 MB/s). Veja que até a evolução foi bastante previsível, com um novo padrão simplesmente dobrando a freqüência e, conseqüentemente, a taxa de transferência do anterior.

## Slide 12: SAS
SAS (Serial Attached SCSI), um barramento serial, muito similar ao SATA em diversos aspectos, que adiciona várias possibilidades interessantes voltadas para o uso em servidores. Ele preserva o mesmo conjunto de comandos e é por isso compatível a nível de software.

## Slide 13: SAS
O SAS permite o uso de extensores (expanders), dispositivos que permitem ligar diversos discos SAS a uma única porta. Existem dois tipos de extensores SAS, chamados de "Edge Expanders" e "Fanout Expanders". Os Edge Expanders permitem ligar até 128 discos na mesma porta, enquanto os Fanout Expanders permitem conectar até 128 Edge Expanders (cada um com seus 128 discos!), chegando a um limite teórico de até 16.384 discos por porta SAS.