## Slide 1: Discentes: Leonardo Baldo Leopoldo Ferreira Samuel Batista
Gerenciamento de Redes
Docente: Vinicius Caridá Disciplina: Redes de Computadores I

## Slide 2: 1. Introdução ao Gerenciamento de Redes
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=RntTxnDsM9g

## Slide 3: 1.1 Introdução

## Slide 4
O gerenciamento de redes [...] possui algumas metas como: redução dos custos operacionais da rede, redução do congestionamento da rede, aumento da flexibilidade de operação e integração, maior eficiência com maior facilidade de uso.

## Slide 5: 2. Ferramentas para Gerenciamento de Redes IPAM (IP Addres Management)
Ipplan – Mapeamento de Endereços
phpIPAM - Interface
NetDot e GetióIP – Descobre os nós (utiliza SNMP)
NetDot – Mapeamento da Topologia
GestióIP – Gerenciamento de Dispositivo

## Slide 6: 3. Modelos de Gerenciamento
Modelo Internet
Abordagem gerente/agente onde os agentes mantem informações sobre recursos e os gerentes requisitam essas informações aos agentes.
Modelo OSI
Permite a representação das funções de monitoração aos agentes.
Gerência de configuração (estado da rede)
Gerência de desempenho (vazão e taxa de erros)
Gerência de falhas (comportamento anormal)
Gerência de contabilidade (consumo de recursos)
Gerência de segurança (acesso)

## Slide 7: 4. Protocolo e Padrões de Gerenciamento
“Os protocolos de gerenciamento de rede têm sido tradicionalmente implementados como protocolos do nível de aplicação. E até recentemente, cada vendedor costumava ter um método proprietário pelo qual seus agentes podiam se comunicar, o que levava a existência de incompatibilidades entre os diversos "padrões".”

## Slide 8: 4.1 SNMP - Simple Network Management Protocol
SNMP
Criação
Meta
Nível de aplicação
Simples?
SNMPv2
Segurança
Aplicabilidade
OSI
SNMPv3
Autenticação
Criptografia
Controle de Acesso

## Slide 9: 4.2 RMON - Remote Monitoring
RMON
Redes Grandes
Objetivo
Suporte a inplementação de gerenciamento distribuído
RMON1
MAC(Media Acess Control)
Diagnóstico remoto de falhas e erros
Não distingue tráfego originado de roteador
RMON2
Rede e superiores
Coleta informações e estatísticas
Não distingue tráfego originado de roteador

## Slide 10: 4.2.1 Diferenças RMON

## Slide 11: 4.3 CMIP
O CMIP é o protocolo para gerenciamento de redes definido pelo modelo OSI. O CMIP especifica os elementos de protocolo que são usados para prover os serviços de operação e notificação definidos pelo CMIS. É implementado num modelo orientado a objetos e baseado em eventos. Destina-se ao gerenciamento de diferentes níveis do modelo OSI, inclusive o de aplicações. Devido à sua complexidade, tem uso restrito.

## Slide 12: 4.4 Proxies
Para acomodar dispositivos que não implementam SNMP, foi desenvolvido um conceito de proxy. Neste esquema, um agente SNMP atua como um proxy para um ou mais dispositivos, isto é o agente SNMP atua a favor dos dispositivos sob o proxy.

## Slide 13: 4.5 CMOT e CMIS
CMOT
Criado com objetivo de viabilizar a convivência da arquitetura Internet e do protocolo de gerenciamento OSI, o CMOT se baseia na estrutura de gerenciamento OSI e nos modelos, serviços e protocolos desenvolvidos pela ISO para gerenciamento de redes. O CMOT permite que a estrutura de gerenciamento OSI possa ser aplicada sobre os objetos gerenciados de uma rede TCP/IP.
CMIS
Define os serviços providos para o sistema de gerenciamento OSI. Estes serviços são invocados pelos processos de gerenciamento para comunicação remota. É uma interface de serviços de gerenciamento de redes OSI que monitora e controla redes heterogêneas.

## Slide 14: 5. Conclusão
A partir dos diversos aspectos apresentados sobre as arquiteturas de gerenciamento OSI e Internet, pode-se concluir que:
As duas arquiteturas apresentam modelos de gerenciamento similares envolvendo elementos agentes e gerentes da rede, uma MIB e um protocolo de aplicação responsável pelo transporte de operações e informações de gerenciamento entre tais elementos agentes e gerente.
No caso da arquitetura Internet, o elemento agente é muito mais simples. A sua função básica é responder às operações de gerenciamento emitidas pelo gerente. No caso OSI, o agente tanto responde às operações como também emite notificações quaisquer de gerenciamento. Tais operações são mais complexas do que as definidas para sistemas Internet. Vale salientar também que, tanto no OSI como no SNMPv2 um elemento de rede pode exercer os papéis de agente e de gerente simultaneamente, o que não acontece no SNMP.

## Slide 15: 5.1 Conclusão
No que diz respeito aos protocolos de gerenciamento, o SNMP é um protocolo não orientado à conexão que normalmente utiliza os serviços prestados pelo UDP. O CMIP é um protocolo orientado à conexão executado sobre toda pilha de protocolos OSI de gerenciamento. Dentro deste contexto, pode-se afirmar que o sistema de gerenciamento OSI apresenta um nível de confiabilidade maior em relação ao da Internet. Contudo, em determinadas situações de falhas, a simplicidade do SNMP pode representar uma eficiência maior na solução do problema ocorrido.

## Slide 16: Referências
MENEZES, E. S; SILVA, P. L. L. Gerenciamento de Redes: Estudos de Protocolos, Workshop de Administração e Integração de Sistemas, UFP, Pernambuco, Setembro 1998; Disponível em: <http://www.di.ufpe.br/~flash/ais98/gerrede/gerrede.html>. Acesso em: Agosto de 2016.

## Slide 17: OBRIGADO!
Alguma pergunta?

## Slide 18
SlidesCarnival icons are editable shapes.
This means that you can:
Resize them without losing quality.
Change line color, width and style.
Isn’t that nice? :)
Examples:

## Slide 19
Now you can use any emoji as an icon!
And of course it resizes without losing quality and you can change the color.
How? Follow Google instructions https://twitter.com/googledocs/status/730087240156643328
✋👆👉👍👤👦👧👨👩👪💃🏃💑❤😂😉😋😒😭👶😸🐟🍒🍔💣📌📖🔨🎃🎈🎨🏈🏰🌏🔌🔑 and many more...
😉